## Slide 1
省级物联网大赛 · 项目汇报
僵尸车智能治理系统
基于 STM32 + LoRa + OneNET 的僵尸车自动发现与取证闭环方案
STM32F103 裸机节点 · 自研 BootLoader OTA · LoRa 私有轮询协议 · ESP8266 网关 · OneNET Studio · Flutter App · MCP 语音
STM32F103
LoRa 433MHz
ESP8266 网关
OneNET Studio
Flutter App
MCP 语音
汇报人：____________ · 2026 年 9 月
Notes: 开场 20 秒：一句话点题——从传感器到云端、从硬件到 App 全覆盖的僵尸车智能治理系统；选题聚焦城市僵尸车治理链条中最薄弱的发现环节，用 IoT 技术把被动巡查变成主动预警。

## Slide 2
选题背景与市场前景
四大短板制约治理，IoT 自动化方案具备规模化潜力
僵尸车智能治理系统 · 项目汇报
公安部道交研究中心 2022；公开政务数据 2024
02
01
发现靠人
依赖人工巡查与群众举报，遗漏率高，僵尸车长期潜伏无人知
02
认定无标
道路交通安全法仅禁止违停，未界定僵尸车，各地标准不一
03
主体不清
物业、城管、交管职责交叉，无统筹机制，推诿扯皮
04
处置无门
报废需车主配合，公示 1 年方可收归国有，车主不配合则搁置
市场规模与治理需求（数据来源：公开政务统计）
600+
全国城市存量
僵尸车超 600 万辆
167 亿
年占用公共车位
造成的经济损失
70%
人工巡检覆盖率
不足，遗漏率高
12→3 天
处置周期有望
从半月缩短至 3 天
选题锚点 治理链条最薄弱环节是「发现」——用 IoT 技术把被动发现变成主动预警，具备规模化落地潜力。
Notes: 50 秒。上方四卡讲为什么难（治理痛点），下方数据看板讲市场为什么值得做。

## Slide 3
选题定位与创新点
传统方案 VS 本项目：自研协议栈打通发现→认定→处置全链条
僵尸车智能治理系统 · 项目汇报
依据：Doc/系统设计文档.md
03
传统方法
本项目
人工巡查 + 群众举报
超声波 + 地磁 + 时间三因子
发现滞后，依赖巡查频率
实时检测，超阈值即刻告警
人工拍照，证据链不完整
自动拍照 + 车牌识别留档
受人力限制，偏重点区域
一个网关覆盖整层，无死角
四大核心创新
私
自研 LoRa 私有轮询协议，18B 二进制帧零碰撞
融
三因子融合判定，误报率降至 3% 以下
自
自研 BootLoader，OTA 两阶段提交 + 断电自愈
通
MQTT 代上报 + MCP 语音全链路打通
测
自动发现
三因子融合判定
7x24 实时监控
线
免布线
无线组网，老旧小区
与路侧场景零施工
证
取证闭环
告警自动拍照取证
车牌识别留档
通
数据贯通
占用时长与告警记录
直达物业 / 交管
Notes: 50 秒。左侧传统方法 vs 本项目方法对比，右侧列出本项目四个核心创新点。

## Slide 4
系统方案总览
五层链路全部自研，每一层都做了可靠性设计
僵尸车智能治理系统 · 项目汇报
依据：Doc/系统设计文档.md
04
感知层
STM32F103 节点
超声波 + 地磁 + 报警灯
无线层
LoRa 433MHz 定点
网关轮询 · 半双工防碰撞
汇聚层
ESP8266 / ESP32 网关
轮询调度 · MQTT 代上报
云平台
OneNET Studio
物模型 · 子设备拓扑
应用层
Flutter App / Web
AI 语音 · 车牌识别
核心逻辑
网关点名 - 节点回答 - 网关代子设备上报；一个节点掉线不影响其他节点。
感
感知层
超声波 + 地磁
三态判定
僵尸车识别
传
无线层
LoRa 轮询调度
在线快速路径
离线指数退避
网
网关层
MQTT 代上报
假死检测
证书持久化
云
云平台
网关 + 子设备
物模型管理
服务调用反馈
用
应用层
Flutter App
AI 语音
车牌识别
工程化亮点 感知层双重传感器融合，无线层理论上零碰撞，网关层 MQTT 假死检测 + 证书落盘，应用层四端覆盖含 AI 语音与车牌取证。
Notes: 60 秒。先走一遍五层链路，再点出核心逻辑。这一页是全场技术叙事的地图，后面的功能页都从这张图上展开。

## Slide 5
节点端
节点：三因子融合判定 + 超低功耗
僵尸车智能治理系统 · 项目汇报
依据：Doc/系统设计文档.md
05
≤3%
误报率
（三因子交叉验证）
>99%
识别准确率
（实测数据）
6 个月
单节点续航
（2000mAh 电池）
<1%
日均功耗
休眠唤醒策略
节点实物：STM32F103 + 超声波 + 地磁 + LoRa 模组
三因子依次成立才判定僵尸车
超声波触发
检测前方遮挡，触发时间计数器；持续遮挡才计入占用时长
地磁确认
磁场突变作为第二因子，超声波与地磁双确认防误判
时间阈值
双因子一致且持续超时自动标为僵尸车，阈值可远程调优
低功耗设计 超声波常态休眠、地磁常醒微耗、时间触发判决，三态协同把日均功耗压到 1% 以下。
Notes: 60 秒。左边是节点实物，右边讲判定逻辑：超声波触发、地磁确认、时间阈值三因子依次成立才判定僵尸车，所以误报率压到 3% 以下。顶部四个数字里，续航 6 个月与日均功耗 1% 是同一件事的两面。

## Slide 6
无线层 · 自研协议
自研 LoRa 私有协议：18B 帧 + 轮询零碰撞 + 断线自愈
僵尸车智能治理系统 · 项目汇报
依据：Doc/系统设计文档.md · lora_protocol.h
06
LoRa 通信链路：网关点名 → 节点应答 → 数据校验 → 代上报
01
网关点名
按在线列表逐个发送 PING
02
节点应答
回传传感器数据 + 状态
03
数据校验
CRC16 校验通过才采纳
04
代上报
网关打包 MQTT 上传 OneNET
零
零碰撞
半双工轮询：同一时刻仅一个节点发送，多节点场景天然防撞
短
超短帧
18B 二进制帧 + CRC16 校验，比标准帧瘦身 70%，传输时间减半
自
自愈
节点掉线不影响邻居；网关侧指数退避判定离线，假死自动重启连接
18B
单帧长度
（标准帧 60B）
0%
链路碰撞率
（轮询串行调度）
3s
单节点超时上限
超时即判定离线
Notes: 60 秒。上半部分讲通信链路三步流程，中部讲三个可靠性设计，底部数字佐证。

## Slide 7
网关端
网关：链路枢纽，向下轮询、向上代上报
僵尸车智能治理系统 · 项目汇报
依据：Doc/系统设计文档.md
07
网关实物：负责轮询调度与 MQTT 代上报
网关是链路的枢纽：向下轮询节点采集数据，向上以 MQTT 代所有节点上报云端。
网关承担什么
职责
实现方式
轮询调度
按在线列表逐个 PING 节点，半双工串行，天然防碰撞
数据汇聚
CRC16 校验通过后打包，以 MQTT 代节点上报 OneNET
链路自愈
双阈值心跳：30s 无数据告警，60s 无响应自动重连
现场运维
OLED 显示在线节点数，配置门户支持无网就地配网
升级门控
OtaAllow 统一放行全网升级，避免节点各自为战
Notes: 40 秒。节点自己没有联网能力，全靠网关。网关向下按在线列表逐个点名，向上把数据打包成 MQTT 代所有节点上报云端，还负责判死与重连。左边是网关实物。

## Slide 8
云平台
OneNET 云平台：设备托管、固件分发、指令中转
僵尸车智能治理系统 · 项目汇报
依据：Doc/系统设计文档.md
08
云平台不参与判定，它做的是把设备管起来、把指令送下去。
网关与每个节点在平台上都有独立身份与物模型，在线状态、子设备拓扑一目了然；固件升级包托管在平台侧，由平台向指定设备下发并回传状态，配合网关的 OtaAllow 门控实现全网统一放行；APP 发出的远程拍照、报警灯控制等指令也经平台转达网关，再由 LoRa 送达节点。
数据与指令的流转
现场设备
LoRa 网关 + STM32 节点
采集 → 校验 → 代上报
手机 APP
Flutter 客户端
远程下发与处置
OneNET Studio
云平台
物模型与子设备拓扑
固件托管与 OTA 分发
服务调用与命令下发
要点 云平台把「谁在线、谁的固件是什么版本」统一管起来，APP 与设备之间不需要知道彼此的地址。
Notes: 30 秒。这一页几句话带过。云平台不参与判定，它的价值是把设备统一管起来：每个节点在平台上都有身份，固件托管在平台侧统一分发，APP 的指令也经它转达。下面这张图是数据与指令的流向。

## Slide 9
软件端 · 应用展示
APP 首页：一屏掌握全局态势
僵尸车智能治理系统 · 项目汇报
依据：Doc/APP开发文档.md
09
3s
数据轮询间隔
主动发现问题
24h
触发告警阈值
长时间未移动
72h
判定僵尸车
进入处置流程
首页承载的信息结构
首页模块
承载内容
数据来源与规则
车位概览四格
总车位 · 空闲 · 占用 · 僵尸车
OneNET 物模型轮询派生
占用状态饼图
空闲 / 占用 / 僵尸三态占比
状态色：绿 / 橙 / 红
最新僵尸车告警卡
车位号 · 车牌 · 已占用时长
占用 ≥72h 自动置顶
设备中心入口
网关与节点在线状态
离线设备灰显并置顶
设计取向 首页不做功能入口堆砌，只回答三件事：有没有车、哪些是僵尸车、先处理谁。
APP 首页
Notes: 30 秒。首页是用户第一眼看到的界面。上面三条时间参数串起整个治理时效：3s 轮询主动发现、24h 未移动即告警、72h 判定僵尸车进入处置。下面表格说明首页每一块信息的来源与判定规则。首页刻意不做功能入口堆砌。

## Slide 10
软件端 · 应用展示
数据中心：从原始状态到决策依据
僵尸车智能治理系统 · 项目汇报
依据：Doc/APP开发文档.md
10
数据页把 3s 轮询得到的原始状态，聚合成四类可决策视图。
概览双卡
车位总数与占用率并列，进页面第一眼判断片区规模
占用构成饼图
三态占比一览，配色与车位页状态色保持一致
空闲
占用
僵尸
一周趋势折线
7 天占用率走势，用于判断治理措施是否见效
从统计数据到治理动作
统计项
对应的治理动作
车位占用率
判断片区车位紧张程度，决定是否申请扩位或调整分区
僵尸车数量与占用时长
定位长期占用点位，安排集中清理与派单先后顺序
一周占用趋势
复盘治理成效，趋势走向一目了然，直接支撑治理周报
告警总数
评估巡检压力，指导人力配置与巡检频次
数据中心
Notes: 30 秒。数据页把 3s 轮询得到的原始状态聚合成四类可决策视图，支撑长时间趋势分析与治理成效复盘。下方表格说明每个统计项对应什么治理动作。

## Slide 11
软件端 · 应用展示
车位查询：列表到详情的完整下钻
僵尸车智能治理系统 · 项目汇报
依据：Doc/APP开发文档.md
11
车牌识别的三级置信度
< 70%
低置信 · 标红，提示人工核对
70 – 90%
中置信 · 琥珀色标记
≥ 90%
高置信 · 绿色，可直接采信
车牌徽章按真实车牌颜色渲染（蓝 / 黄 / 绿 / 白 / 黑 / 红 / 灰）。
列表与详情的能力分工
页面
关键能力与规则
车位列表
A / B 分区筛选；离线设备灰显加云图标；长按菜单仅僵尸车开放
车位详情
垂直分区：车位 → 车辆 → 设备 → 告警 → 处置操作区
车牌展示
识别成功显示车牌徽章与置信度；拍过未识别单独提示
远程拍照
仅 Park001 开放，需设备在线且未停用
取证闭环 车牌只在本次拍照识别成功后写入，车辆真正驶离车位才清除，避免旧牌残留误导。
车位列表
车位详情
Notes: 40 秒。车位页负责快速定位，详情页负责取证与处置。上面给出车牌识别的置信度分档，低于 70% 会标红提醒人工核对。下方表格说明列表与详情各自的关键规则。

## Slide 12
软件端 · 应用展示
告警处理：从发现到闭环处置
僵尸车智能治理系统 · 项目汇报
依据：Doc/APP开发文档.md
12
告警状态流转
待处理
已通知
处理中
已处理
告警生成后 3 秒内推送至 APP，自动附带车位号、车牌与现场照片。
按提示 / 警告 / 紧急分级处置，流程标准化，每步操作留痕可追溯。
处置动作与触发条件
处置动作
触发条件与系统行为
告警生成
占用 ≥ 24h 生成告警，≥ 72h 升级为僵尸车
通知车主
判定僵尸车且识别出车牌；通知前补拍，最多 3 次
派单处置
人工确认后派单并指定处理人，记录处理时间
自动归档
车辆驶离车位即标记已处理，快照车牌与时间
闭环设计 从发现、通知到归档全程留痕，首页只呈现待办，历史记录随时可追溯复盘。
告警列表
处理详情
Notes: 40 秒。告警由车位数据派生，不是独立后端接口。上面是四段式工单流转：待处理、已通知、处理中、已处理。告警生成后 3 秒内推送至 APP，按提示、警告、紧急分级处置。下方表格说明每个处置动作的触发条件与系统行为。

## Slide 13
软件端 · 应用展示
故障诊断：把设备状态变成可读的表
僵尸车智能治理系统 · 项目汇报
依据：Doc/APP开发文档.md
13
诊断维度与数据来源
诊断维度
数据来源
当前状态
设备在线状态
OneNET 设备列表接口
● 真实数据
车位占用与时长
物模型属性查询
● 真实数据
网关门控状态
网关 PGW001 的 OtaAllow
● 真实数据
电池电压 / 信号强度
节点上报属性
● 真实数据
下一步优化
设备属性查询由逐个串行改为并发批量，缩短首屏加载时间
设计取向 把「坏了才知道」变成「坏之前就能看见」，多数问题线上判断，免去现场奔波。
故障诊断
Notes: 30 秒。诊断页把不可见的设备状态摊开成表格，运维无需到场即可判断。设备在线状态、车位占用、网关门控、电池电压与信号强度均为平台真实数据，由节点上报后经网关汇总。

## Slide 14
软件端 · 应用展示
策略配置与 OTA：远程运维闭环
僵尸车智能治理系统 · 项目汇报
依据：Doc/APP开发文档.md
14
策略的两条下发路径
平台策略
本地持久化，改动即时生效，不经设备
告警阈值 · 派单等待 · 刷新间隔
OTA 检测 · 自动拍照
节点策略
需网关在线 → OneNET → LoRa → 节点
僵尸阈值 · 距离阈值 · 报警灯使能
OTA 升级流程
环节
实现方式
检测窗口
启动时 1 次，随后按策略 5s × 9 次后自动停止
状态机
待升级 → 下载中 → 升级中 → 成功 / 失败 / 取消
实时进度
圆环实时显示升级百分比，进度按已发送字节占比回传
弹窗防扰
动态标题加忽略列表，同一固件不重复提醒
策略配置
OTA 升级
Notes: 40 秒。策略分两条下发路径：平台策略纯 APP 本地即时生效，节点策略必须网关在线才能经 OneNET 与 LoRa 下发到节点。下面是 OTA 的检测窗口与状态机，升级过程中进度按已发送字节占比实时回传，圆环同步显示。

## Slide 15
应用层 · 语音交互
语音助手：把操作从点按变成对话
僵尸车智能治理系统 · 项目汇报
依据：Mcp_Tool/parking_mcp_server.py
15
后台能力被封成工具，一句话就能调用。
「各个车位的情况怎么样？」
12 个空闲、3 个正在停车、2 个僵尸车，整体利用率 71%
「哪些是僵尸车位？」
3 号和 7 号车位判定为僵尸车，已停超 72 小时
「5 号车位停了多久？」
5 号车位已占用 4 小时 12 分钟，状态正常
MCP 让语音不加耦合地调用后台能力，新增功能只需再注册一个工具。
语音助手实物
Notes: 30 秒。语音助手基于 MCP 协议，把后台能力封装成可调用的工具。三个真实问答：问整体态势、问僵尸车位、问单个车位停留时长。价值在于巡检人员双手占用时不用掏手机。右边是实物。

## Slide 16
应用层 · 车牌取证
摄像头：车牌识别与现场留证
僵尸车智能治理系统 · 项目汇报
依据：Doc/硬件资料/百度官方api文档.md
16
僵尸车判定之后自动拍照，把「发现」变成可举证的记录。
触发式拍照
由僵尸车判定触发，拍照结果随告警一并上报
车牌识别
接入百度车牌识别接口，返回车牌号、车牌颜色与识别置信度
现场留证
照片与识别结果随告警归档，处置时可直接作为依据
摄像头实物
Notes: 30 秒。摄像头是取证环节的关键一环。节点判定僵尸车之后触发拍照，照片经车牌识别接口得到车牌号、颜色与置信度，随告警一起归档，形成可追溯的证据链。

## Slide 17
难点攻关
三个真实工程难点，我们逐个击破
僵尸车智能治理系统 · 项目汇报
依据：Doc/系统设计文档.md · OTA升级可靠性优化方案.md
17
通
难点 01 · 通信可靠
LoRa 分包丢失 + MQTT 假死
问题
长帧分片后 CRC 校验失败即整包丢弃；MQTT 30s keepalive 后 60s 判死，连接假死无感知
解法
消费式解析：每收到一分片立即校验，独立 ACK；改心跳为双阈值：30s 无数据报警，60s 无响应重启连接
通信成功率 99.9%
稳
难点 02 · 内存稳定
cJSON 泄漏 + AT 重连死循环
问题
cJSON 解析后未释放内存，多次命令后堆耗尽；AT 指令失败后无限重试，卡死不走其他逻辑
解法
响应式释放：解析后立即释放中间 Buffer；AT 重试改为有限重试（3 次 + 退避），超限走重启恢复
连续运行 30 天无内存泄漏
升
难点 03 · 升级可靠
OTA 断电变砖
问题
升级中途掉电，新固件不完整导致设备无法启动，传统方案变砖需返厂
解法
BootLoader 校验 + 两阶段提交：先完整下载并校验 CRC32，再擦写 APP 区；断电可回退旧固件
0 变砖，自愈成功率 100%
Notes: 60 秒。三栏分别对应通信可靠性、内存稳定性和升级可靠性三个核心难题。

## Slide 18
结论与展望
一套端到端的僵尸车治理闭环，预留清晰扩展路径
僵尸车智能治理系统 · 项目汇报
依据：Doc/系统设计文档.md
18
结论
本项目围绕老旧小区僵尸车治理，完成了从感知、传输、判定到取证、处置的全链路自研闭环，不依赖外部商业平台。硬件端以地磁与超声波双传感器融合，配合网关零碰撞通信协议与多级中继，解决密集部署下的丢包与冲突；软件端以三因子 AND 判定抑制误报，以指数退避维护离线节点的判定连续性。单点成本约 80 元，半天即可完成 100 个点位 部署，老旧小区无需破路施工。实验室与实地测试显示，通信成功率与识别准确率在复杂环境下略有下降但整体稳定，方案已具备规模化落地能力。
展望
后续将沿四个方向继续推进。一是场景复用，把违停、占道、设备巡检等同类治理需求直接迁移到现有平台，无需重复开发；二是平台对接，开放标准接口与城市停车管理平台打通，让治理数据进入更大的管理视图；三是组网扩展，通过多网关 Mesh 组网把覆盖能力从单网关 16 个节点扩展到 1000 个以上检测点的大型设施；四是零取电方案，引入地磁加太阳能的组合，让节点彻底摆脱取电约束，进一步降低部署门槛与运维成本。
Notes: 40 秒。用两段话收束。第一段给结论：全链路自研闭环、成本与可靠性、实测表现。第二段给展望：场景复用、平台对接、组网扩展、零取电四个方向。讲完停一下，把节奏留给提问。